# Text boxes

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации обуви специальной производства фирмы «Cofra s.r.l.»

ВАЖНО! Перед началом эксплуатации специальной обуви необходимо ознакомиться с инструкцией. Сохраняйте инструкцию до окончания эксплуатации обуви.

Средства индивидуальной защиты ног (обувь специальная) от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20%); от пониженных температур; от ударов в носочной части, проколов; от скольжения по зажиренным поверхностям, от общих производственных загрязнений.

Обувь специальная может применяться работниками всех видов экономической деятельности в качестве средства индивидуальной защиты.

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют, за исключением случаев наличия медицинских показаний к применению других видов обуви.

Для верха обуви специальной использованы натуральная водоотталкивающая кожа, полиэстер с вплетением полиуретановых нитей, современные обувные материалы.

Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы.

Обувь изготовлена в соответствии с EN ISO 20345:2011 и сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011.

Дата изготовления обуви (месяц, год) и размер указаны на изделии, в трудноудаляемой маркировке и на индивидуальной упаковке.

При выборе и эксплуатации обуви специальной необходимо соблюдать следующие правила:

1. Подбор специальной обуви осуществляется пользователем и его работодателем с учетом оценки задач, стоящих перед работником, и вероятной степени риска на рабочем месте.

2. Для обеспечения эффективной защиты необходимо использовать изделие в соответствии с заявленными защитными свойствами.

3. Необходимо правильно подбирать обувь специальную по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей стопы. При примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата.

4. Эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением.

5. Перед каждым использованием обувь необходимо проверить на наличие повреждений; в случае обнаружения признаков повреждения обувь подлежит замене.

6. Не рекомендуется использовать поврежденную, загрязненную или изношенную обувь, а также ту, которая по внешним признакам могла изменить свои защитные свойства.

7. Наименование моделей и защитные свойства указаны в таблице.

Обувь обеспечивает защиту от следующих факторов:

| Наименование модели | Подошва | Защитные свойства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нс | Нм | Мун 200 | Мп | К20 | Сж | З | Тн30 |
| Ботинки Leimen (Лаймен) | ПУ/ТПУ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| Ботинки кожаные женские Wanda (Ванда) | ПУ/ТПУ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| Ботинки кожаные женские утепленные Oksana (Оксана) | ПУ/ТПУ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Полуботинки Leonberg (Леонберг) | ПУ/ТПУ | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| Полуботинки Monti (Монти) | ПУ/ТПУ | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | - |
| Полуботинки кожаные женские Delia (Делия) | ПУ/ТПУ | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| Полуботинки с перфорацией Mauritius (Маврикий) | ПУ/ТПУ | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | - |

« Х » – наличие защитного свойства

« - » – защитное свойство не предусмотрено

Нс – от сырой нефти; Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций; Мун 200 – от ударов в носочной части энергией 200 Дж; Мп – от проколов 1200 Н, К20 – от растворов кислот концентрацией до 20%; Сж – от скольжения по зажиренным поверхностям; З – от общих производственных загрязнений; Тн30 – от пониженных температур воздуха до минус 30°С.

Информация о размерах специальной обуви:

- метрические и штихмассовые размеры обуви указаны на изделии.

Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации специальной обуви необходимо выполнять следующее:

- после окончания носки и работы специальная обувь должна быть очищена, например, мягкой щеткой, от загрязнений без повреждения материала верха 
и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки;

- не допускается чистить обувь органическими растворителями;

- для кожаной обуви следует использовать обувной крем на основе жира или воска, с последующей располировкой щеткой-планкой;

- при надевании обуви необходимо расшнуровать ее, расстегнуть молнии, застежки и всегда пользоваться рожком для обуви (во избежание залома задника).

Требования к упаковке, транспортировке и хранению обуви специальной

Обувь специальную, упакованную в соответствии с требованиями технической документации изготовителя, транспортируют любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Обувь специальная должна храниться в крытых помещениях вдали от прямых солнечных лучей, источников озона или открытого пламени в сухом, прохладном месте, при температуре не ниже +14°С и не выше +25°С и относительной влажности 50–80%. Расстояние от пола до настила или нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, расстояние хранящейся обуви от наружных стен склада, отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1,0 м.

Обувь специальную не следует хранить с агрессивными химическими веществами. В процессе хранения обувь не должна подвергаться воздействию растворителей, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих материал изделия. Обувь следует хранить с товарами схожей товарной группы.

Утилизация специальной обуви не должна наносить вреда состоянию окружающей среды. Специальную обувь необходимо утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации. Изделия с истекшим сроком годности, не бывшие в употреблении, подлежат утилизации в пунктах вторичной переработки в соответствии с правилами по обращению с отходами.

Гарантии изготовителя

Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящей инструкции, а именно надлежащего транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению.

Срок годности – 5 лет при соблюдении правил транспортирования и хранения. Срок годности включает срок хранения и срок носки, предусмотренный типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ.

Гарантийный срок носки обуви – 70 дней

с даты выдачи при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения

Изготовитель: Фирма «Cofra s.r.l.»

Via dell’Euro 43-59, Barletta, Italy

Страна-изготовитель: Албания

Поставщик: ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

РФ, 125476, Москва, ул. Василия Петушкова, д. 7

тел.: (495) 787-90-30, 948-86-02, 948-86-03

факс: (495) 948-87-26, e-mail: inform@technoavia.ru